河南城盾智能科技股份有限公司

年产150台（套）城市地下管廊智能盾构机及2000套矿机设备项目

环境影响报告书

（简 本）

建设单位：河南城盾智能科技股份有限公司

评价单位：河南聚力联创环保科技有限公司

2018年05月

# 1、建设项目概况

## 1.1建设项目的地点及相关背景

为紧抓市场机遇、提高企业竞争力、优化产品方案、创造良好的经济效益由，河南城盾智能科技股份有限公司拟在焦作市修武县产业集聚区云翔路东段南侧投资73000万元建设年产150台（套）城市地下管廊智能盾构机及2000套矿机设备项目，建成后可年产2000台颚式破碎机、2000台单缸圆锥破、2000台多缸圆锥破、150台（套）城市地下管廊智能盾构机。

## 1.2项目基本情况

表1                 项目基本情况一览表

| 序号 | 分类 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 河南城盾智能科技股份有限公司年产150台（套）城市地下管廊智能盾构机及2000套矿机设备项目 |
| 2 | 建设单位 | 河南城盾智能科技股份有限公司 |
| 3 | 建设地点 | 焦作市修武县产业集聚区云翔路东段南侧 |
| 4 | 建设性质 | 新建 |
| 5 | 总投资 | 总投资73000万元 |
| 6 | 产品方案 | 年产150台（套）城市地下管廊智能盾构机 | 50台顶管机（Ф<3m） |
|  |  |  | 50台顶管/盾构两用机（1.2m<Ф<3.5m） |
|  |  |  | 50台盾构机（Ф>2m） |
|  |  | 2000套矿机设备 | 2000台颚式破碎机 |
|  |  |  | 2000台单缸圆锥破 |
|  |  |  | 2000台多缸圆锥破 |
| 7 | 占地情况 | 占地面积为253.15亩（168766.7m2）土地性质为工业用地 |
| 8 | 劳动定员 | 劳动定员1000人 |

## 1.3产业政策符合性

根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订本），该项目为允许类项目，不涉及限制类和淘汰类，符合国家产业政策。项目的建设符合《铸造行业准入条件》（工业和信息化部公告2013年第26号）和《河南省铸造行业准入条件》（豫工信[2011]359号）的要求。

## 1.4土地及规划要求的相符性

本项目用地属于工业用地，符合国家土地政策。

项目厂址位于修武县产业集聚区内，符合集聚区用地布局和产业布局，符合《修武县产业集聚区发展规划（2009-2020）》（2013年调整）的要求。

## 1.5编制依据和审批权限

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）有关规定及2018年修改单（2018部令1号），本项目铸造工序属于“二十、黑色金属冶炼和压延加工业”中第60项“黑色金属铸造”中“其他”，铸造量小于10吨/年，应编制环境影响报告表；同时本项目亦属于“二十四、专用设备制造业”中第70项“专用设备制造及维修”，由于其生产工艺中“有喷漆工艺且年用油漆量大于10吨”，应编制环境影响报告书，因此，本项目编制环境影响报告书。

根据焦作市环境保护局《关于进一步明确环境影响评价文件县级审批权限的通知》（焦环保[2017]130号），本项目属于修武县环保局审批。

# 2、生产工艺及流程

## 2.1呋喃树脂自硬砂铸造生产工艺及产污环节

图1 呋喃树脂自硬砂铸造生产工艺及产污环节图

图2  呋喃树脂自硬砂落砂-再生工艺及产污环节图

## 2.2“V” 法造型铸造生产工艺及产污环节

图3 “V” 法造型铸造生产工艺及产污环节图

图4 “V” 法砂处理系统工艺及产污环节图

## 2.3 矿机设备生产工艺及产污环节

颚式破碎机、单缸圆锥破、多缸圆锥破生产工艺相似，以颚式破碎机为例描述生产工艺。

图5 颚式破碎机各部件生产工艺及产污环节图

图6 颚式破碎机组装工艺及产污环节图

# 3、建设项目周围环境现状

## 3.1建设项目所在地的环境现状

根据现场查勘，项目东侧紧邻河南维科重工机械有限公司、东230m为郇封镇派出所、敬老院、郇封镇人民法院、郇封镇人民政府、东440m为郇封村；东南180m为郇封镇第一初；南侧紧邻为郇塔路、南55m为焦庄村；西南15m为中峪燃气；西侧现状为荒地、西侧偏南107m交警中队与集聚区管委会、西侧偏北77m为斗武路，路西为环宇石化机械厂；西北角140m为拟建馨梦园社区、252m为花苑丽景社区；北侧为云翔路、路北为汽车零部件产业园（具体企业有：焦作永丰精密机件制造有限公司、焦作金程汽车部件产业有限公司、焦作久盛汽车零部件制造有限公司等），周围环境概况图见图7。

## 3.2项目环境影响评价范围

表2               项目评价范围一览表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 | 环境功能类别或级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 二级 | 以项目厂址为中心，半径2.5km的圆形区域 | 二类区 |
| 地表水环境 | 低于三级 | 地表水环境影响评价结合项目污水特点对污水处理设施出水可行性和排水去向合理性进行分析 | Ⅲ类 |
| 地下水环境 | 三级 | 厂区及周围500m范围内 | Ⅲ类 |
| 声环境 | 二级 | 四周厂界及厂界外200m范围内 | 3类 |
| 环境风险 | 二级 | 危险装置周边3km范围 | 二级 |

## 3.3环境保护目标

表3          环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 环境保护目标 | 保护级别 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 方位，距离 | 功能特征 |  |
| 环境 空气 | 郇封镇派出所 | E，230m | 行政区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | 郇封镇敬老院 | E，283m | 行政区 |  |
|  | 郇封镇人民法院 | E，380m | 行政区 |  |
|  | 郇封镇人民政府 | E，425m | 行政区 |  |
|  | 郇封村 | E，440m | 居住区 |  |
|  | 郇封镇第一初中 | SE，180m | 学校 |  |
|  | 焦庄村 | S，45m | 居住区 |  |
|  | 修武产业集聚区管委会 | W，107m | 行政区 |  |
|  | 小营村工贸学校 | SW，535m | 学校 |  |
|  | 小营村 | SW，750m | 居住区 |  |
|  | 雪庄村 | SW，1440m | 居住区 |  |
|  | 周流村 | W，2410m | 居住区 |  |
|  | 陈村 | NW，1965m | 居住区 |  |
|  | 田庄村 | N，2982m | 居住区 |  |
|  | 大纸坊村 | N，2669m | 居住区 |  |
|  | 小文案村 | NE，1839m | 居住区 |  |
|  | 后雁门村 | SE，2529m | 居住区 |  |
|  | 东常村 | S，2250m | 居住区 |  |
|  | 修武县第一中学 | N，2220m | 学校 |  |
| 地表水环境 | 南排河 | N，4.0km | IV类 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 |
|  | 大沙河 | NW、6.5km | IV类 |  |
|  | 修武县幸福水厂北辛庄地下水井群 | N，8.0km | 集中式饮用水水源地 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 郇封镇集中式饮用水水源地（地下水） | NE，0.68km | 集中式饮用水水源地 |  |
| 地下水 | 厂区及周围地下水 | / | Ⅲ类 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 |
| 声环境 | 修武产业集聚区管委会 | W，107m | 行政区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
|  | 郇封镇第一初中 | SE，180m | 学校 |  |
|  | 焦庄村 | S，45m | 居住区 |  |

# 4、建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 4.1营运期产生的主要污染因素及防治措施

### 4.1.1 废气

经分析本项目废气产生环节及主要污染物主要有以下内容：

经预测本项目主要污染物粉尘、SO2、NOx、非甲烷总烃、二甲苯、甲醛、酚类等，本项目大气环境影响评价为二级评级。周围大气敏感点处的粉尘、SO2、NOx能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及要求；非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》要求；二甲苯、甲醛、酚类的预测值能够满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区，因此对环境空气影响轻微。本项目需设置100m的卫生防护距离，卫生防护距离范围内主要为厂区、空地等，无居民分布，无对外环境有限制性要求的企业，因此可以满足卫生防护距离要求。

表4       项目废气主要产生环节、措施及排放标准情况

| 产污环节 | 污染源名称 | 污染因素 | 环保措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 | 主要污染因子 |  |  |
| 熔炼工序 | 电弧炉 | 熔炼废气 | 粉尘 | 密闭导流罩+屋顶烟罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1 |
|  | 中频感应电炉 | 熔炼废气 | 粉尘 | 翻板集气罩+2套袋式除尘器+2根15m高排气筒 |  |
| 呋喃树脂自硬砂 | 混砂 | 混砂机 | 混砂废气 | 粉尘 | 7套混砂机自带除尘器+2根15m高排气 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级标准及豫环攻坚办[2017]162号 |
|  | 浇注工序 | 浇注工序 | 浇注废气 | 粉尘、酚、甲醛、非甲烷总烃 | 4套袋式除尘器+4套UV光解+4套活性炭吸附装置+4根15m高排气筒 |  |
|  | 落砂 | 落砂机 | 粉尘 | 粉尘 | 2套袋式除尘器+2根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 树脂砂再生 | 树脂砂再生处理线 | 粉尘 | 粉尘 | 2套袋式除尘器+2根15m高排气筒 |  |
|  | 高位砂斗 | 高位砂斗 | 粉尘 | 粉尘 | 5套滤筒式除尘器 |  |
|  | 新石英砂砂斗 | 新石英砂砂斗 | 粉尘 | 粉尘 | 2套筒式除尘器 |  |
| V法造型线 | 加砂振实 | 加砂振实 | 粉尘 | 粉尘 | 1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 浇注 | 浇注 | 粉尘 | 粉尘 |  |  |
|  | V法落砂、再生 | V法落砂、再生 | 粉尘 | 粉尘 |  |  |
| 切割冒口 | 切割冒口室 | 切割废气 | PM10、SO2、NOx | 天然气+2套袋式除尘器+2根15m高排气筒 |  |
| 热处理 | 热处理炉 | 热处理天然气废气 | PM10、SO2、NOx | 天然气+2根8m高排气筒 | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1 |
| 粗抛、精抛 | 抛丸机 | 抛丸废气 | 粉尘 | 5套滤筒式除尘器+5根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级标准 |
| 精整打磨 | 精整打磨 | 精整打磨废气 | 粉尘 | 4套袋式除尘器+4根15m高排气筒 |  |
| 焊接 | 焊接机 | 焊接烟尘 | 烟尘 | 2套脉冲滤芯除尘器+2根15m高排气筒 |  |
| 喷砂工段 | 喷砂房 | 喷砂废气 | 粉尘 | 2套脉冲滤芯除尘器+2根15m高排气筒 |  |
| 喷漆打磨工段 | 打磨室 | 打磨废气 | 粉尘 | 2套脉冲滤芯除尘器+2根15m高排气筒 |  |
| 涂装工段 | 喷漆室 | 喷漆废气 | 非甲烷总烃、二甲苯、漆雾 | 2道过滤棉+8套漆雾过滤器+4套活性炭吸附装置+4根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级标准及豫环攻坚办[2017]162号 |
|  |  | 流平废气 | 非甲烷总烃、二甲苯 |  |  |
|  | 烘干室 | 烘干废气 | 非甲烷总烃、二甲苯 | 4套催化燃烧装置+4根15m高排气筒（依托活性炭吸附装置） |  |
|  | 活性炭脱附装置 | 活性炭脱附废气 | 非甲烷总烃、二甲苯 |  |  |
| 职工生活 | 食堂 | 食堂油烟 | 食堂油烟 | 食堂油烟 | 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001） |

### 4.1.2 废水

项目废水主要为生活污水、电弧炉冷却系统排水、软水制备系统排水等。

生活污水经化粪池处理；电弧炉冷却系统排水、软水制备系统排水直接作为清净下水外排。在厂区污水总排口处三者混合，混合水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中的三级排放标准以及修武县第二污水处理厂进水水质标准，经云翔路现状市政污水管网排入修武县第二污水处理厂进行集中处理。

### 4.1.3 噪声

项目营运期间产生的噪声主要是浇冒口切割、粗精抛丸机、真空泵、车床、钻床、铣床、磨床、焊机、锯床等运行时产生的机械噪声，其噪声源强在75～95dB(A)之间。噪声性质主要为机械噪声和空气动力性噪声。根据不同设备的噪声特性，项目通过合理布局，并分别采取不同的降噪措施：对于机械噪声源采用设置减振基础、置于室内等措施；对于空气动力性噪声采取安装消声器、设置风机房等措施。采取上述措施后，各高噪声设备噪声值可降至55~75dB(A)。经预测四周厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。

### 4.1.4 固体废物

项目固废分为一般工业固废、危险废物、生活垃圾三大类。

一般工业固废：废铸件、浇冒口直接返回熔炼炉；熔炼炉炉渣、钢材边角料等集中收集，定期外售废品收购站；废砂、铸造生产车间各袋式除尘器收集粉尘，集中收集，定期送至制砖等企业；废过滤棉、漆雾过滤器废滤袋、废活性炭、废稀释剂、废油漆桶等集中收集，定交给有资质单位处置；废棉纱、废抹布、喷砂铁屑、废腻子粉、生活垃圾集中收集，交给当地环卫系统。

### 4.1.5 风险评价

本项目生产过程中危险物质主要包括氧气、天然气、油类物质等。依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，本项目区未构成重大危险源。周围敏感点距离较远。根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》等级划分基本原则，确定本项目风险评价工作等级为二级。

运营后在切实作好日常管理、人员技术及安全知识培训等工作的情况下，使出现风险事故的可能性减到最低水平。只要科学设计严格管理，发生风险事故的可能性较小。企业正常生产后，应及时制定《环保应急预案》并报当地环保部门备案。

## 4.2营运期环保措施

本项目拟采取的污染防治措施见表5。

表5      本项目污染防治措施一览表

| 污染 类型 | 产污环节 | 污染源名称 | 污染因素 | 环保措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染物 | 主要污染因子 |  |
| 废水 | 熔炼炉炉体及电源 | 循环冷却水水池 | 循环冷却水排水 | 盐类 | 循环利用，定期作为清净下水外排 |
|  | 砂温调节器 |  |  |  |  |
|  | 沸腾冷却床 |  |  |  |  |
|  | 淬火池 |  |  |  |  |
|  | 职工生活 | 职工生活 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 化粪池处理后外排 |
| 废气 | 熔炼工序 | 电弧炉 | 熔炼废气 | 粉尘 | 密闭导流罩+屋顶烟罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 |
|  |  | 中频感应电炉 | 熔炼废气 | 粉尘 | 4翻板式集气罩+2套袋式除尘器+2根15m高排气筒 |
|  | 呋喃树脂自硬砂 | 混砂 | 混砂机 | 混砂废气 | 粉尘、酚、甲醛 | 7套混砂机自带除尘器+2根15m高排气筒 |
|  |  | 浇注工序 | 浇注工序 | 浇注废气 | 粉尘、酚、甲醛、非甲烷总烃 | 4套袋式除尘器+4套UV光解+4套活性炭吸附装置+4根15m高排气筒 |
|  |  | 落砂 | 落砂机 | 粉尘 | 粉尘 | 2套袋式除尘器+2根15m高排气筒 |
|  |  | 树脂砂再生 | 树脂砂再生处理线 | 粉尘 | 粉尘 | 2套袋式除尘器+2根15m高排气筒 |
|  |  | 高位砂斗 | 高位砂斗 | 粉尘 | 粉尘 | 5套袋式除尘器 |
|  |  | 新石英砂砂斗 | 新石英砂砂斗 | 粉尘 | 粉尘 | 2套袋式除尘器 |
|  | V法造型线 | 加砂振实 | 加砂振实 | 粉尘 | 粉尘 | 1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 |
|  |  | 浇注 | 浇注 | 粉尘 | 粉尘 |  |
|  |  | V法落砂、再生 | V法落砂、再生 | 粉尘 | 粉尘 |  |
|  | 切割冒口 | 切割冒口室 | 切割废气 | PM10、SO2、NOx | 天然气+2套袋式除尘器+2根15m高排气筒 |
|  | 热处理 | 热处理炉 | 热处理天然气废气 | PM10、SO2、NOx | 天然气+2根8m高排气筒 |
|  | 粗抛、精抛 | 抛丸机 | 抛丸废气 | 粉尘 | 5套滤筒式除尘器+5根15m高排气筒 |
|  | 精整打磨 | 精整打磨 | 精整打磨废气 | 粉尘 | 4套袋式除尘器+4根15m高排气筒 |
|  | 焊接 | 焊接机 | 焊接烟尘 | 烟尘 | 2套脉冲滤芯除尘器+2根15m高排气筒 |
|  | 喷砂工段 | 喷砂房 | 喷砂废气 | 粉尘 | 2套脉冲滤芯除尘器+2根15m高排气筒 |
|  | 喷漆打磨工段 | 打磨室 | 打磨废气 | 粉尘 | 2套脉冲滤芯除尘器+2根15m高排气筒 |
|  | 涂装工段 | 喷漆室 | 喷漆废气 | 非甲烷总烃、二甲苯、漆雾 | 2道过滤棉+8套漆雾过滤器+4套活性炭吸附装置+4根15m高排气筒 |
|  |  |  | 流平废气 | 非甲烷总烃、二甲苯 |  |
|  |  | 烘干室 | 烘干废气 | 非甲烷总烃、二甲苯 | 4套催化燃烧装置+4根15m高排气筒（依托活性炭吸附装置） |
|  |  | 活性炭脱附装置 | 活性炭脱附废气 | 非甲烷总烃、二甲苯 |  |
| 噪声 | 刨床、车床、铣床、立床、喷砂、风机等机械设备 | 刨床、车床、铣床、立床、喷砂、风机等机械设备 | 噪声 | 噪声 | 基础减振、室内安装、隔声房等 |
| 固废 | 熔炼炉 | 熔炼炉 | 熔炼炉 | 熔炼炉 | 集中收集，定期外售废品收购站 |
|  | 废铸件、冒口 | 铸造生产 | 废铸件、冒口 | 废铸件、冒口 | 返回熔炼炉 |
|  | 废砂 | 旧砂再生 | 废砂 | 废砂 | 集中收集，定期送至制砖等企业 |
|  | 铸造袋式除尘器收集粉尘 | 铸造各袋式除尘器 | 铸造袋式除尘器收集粉尘 | 铸造袋式除尘器收集粉尘 |  |
|  | 涂装工段 | 漆雾过滤器 | 废过滤棉、漆雾过滤器废滤袋 | 废过滤棉、漆雾过滤器废滤袋 | 集中收集，定期交给有资质单位处置 |
|  |  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 废活性炭 |  |
|  |  | 喷漆室 | 废稀释剂 | 废稀释剂 |  |
|  |  | 喷漆室 | 废油漆桶 | 废油漆桶 | 厂家回收 |
|  | 机械加工 | 车床等 | 废切削液 | 废切削液 | 集中收集，定期交给有资质单位处置 |
|  |  | 压力机等 | 废液压油 | 废液压油 |  |
|  |  | 机加工 | 钢材边角料 | 钢材边角料 | 返回熔炼炉 |
|  | 机械维修 | 车床等 | 废棉纱、废抹布 | 废棉纱、废抹布 | 集中收集，交给当地环卫系统 |
|  | 喷砂工序 | 喷砂房 | 喷砂铁屑 | 除尘收集喷砂铁屑 |  |
|  | 打磨工序 | 打磨室 | 除尘器收集废腻子粉 | 除尘收集废腻子粉 |  |
|  | 职工生活 | 职工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |

## 4.3 污染防治措施及其经济技术论证

本项目所采取的废水、废气、固废和噪声治理措施在技术上是基本可行的，经济上也是比较合理的，能够确保本项目污染物达标排放。

## 4.4 建设项目经济损益分析结果

本项目的建设具有较好的盈利能力，经济效益较好，在经济上是可行的；项目的实施满足市场需求；促进相关产业的发展，增加地方财政收入，带动区域经济发展；促进当地就业，转移农村剩余劳动力，具有良好的社会效益和经济效益。通过采取有针对性的环保措施，各产物环节的污染物得到合理处置，其环保投资及环保运行管理费用均在企业可承受范围之内，具有较好的环境经济效益。因此，从环境经济损益分析来看，本项目是可行的。

# 5、环境影响评价结论

河南城盾智能科技股份有限公司年产150台（套）城市地下管廊智能盾构机及2000套矿机设备项目符合国家产业政策，用地符合国家土地政策，符合相关规划，运营过程中对各污染源采取的污染措施合理可行，可实现各类污染物达标排放，环境风险属可接受水平，项目建设不会改变区域的环境功能等级；项目生产只要严格落实各项环保措施，从环保角度分析项目的建设是可行的。

# 6、联系方式

## 6.1、建设项目的建设单位的名称和联系方式

单位名称：河南城盾智能科技股份有限公司

联系人：张熙雯        联系电话：0371-67993523

通讯地址：郑州市高新区科学大道169号

## 6.2、环境影响评价机构的名称和联系方式

单位名称：河南聚力联创环保科技有限公司

联系人：马卫平               电子信箱：hnjllc@126.com

联系电话：0371-613135889

通讯地址：郑州市中原区伊河路93号阳光商务A座602

# Text boxes

图7  项目周围环境概况图